## Slide 1: 四元数リザバーコンピューティングに基づく 偏波リモートセンシングによる ヒトの動作の分類
電気電子工学科
B4 上野俊樹

## Slide 2: 背景
ヒトの動作の分類には、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)や
自己組織化マップなどが用いられてきた。
CNN | 測定回数や学習コストの増加が見られる
SOM | 静的な信号の処理を行うため、時系列信号の処理に向かない
→時系列情報の処理に適しており、かつ学習コストの低いリザバーコンピューティング
による分類が有効であるだろう。
偏波と相性の良い四元数を用いた四元数リザバーコンピューティングを提案

## Slide 3: ポアンカレ球
ストークスベクトル
受信偏波の水平成分 受信偏波の垂直成分
+ +
ポアンカレベクトル
ポアンカレ球
Notes: 偏波の状態は，ストークスベクトル g により，表現できる.
g1，g2，g3 を g0 で割ると，3 つのパラメータから得られる座標は，単位球上の点になる.この3つのパラメータからポアンカレベクトル Pが得られる.
ポアンカレベクトル P はポアンカレ球上で表現できる.これは偏波の状態を視覚化するのに便利な表現方法である.

## Slide 4: 四元数
四元数
実部に0、虚部にの要素として
四元数は 3 次元空間における回転と相性が良いため，
ポアンカレベクトルを四元数に拡張する
Notes: 3 次元空間における回転は四元数の席により表現できる

## Slide 5: リザバーコンピューティング
教師データを
とすると
更新する
更新しない
更新しない
: の擬逆行列
: 活性化関数
Notes: リザバーコンピューティングは、時系列情報処理に適した機械学習の枠組みの一つである。
入力端子信号にかかる重み Win とリザバー層の内部で相互にやりとりする信号 にかかる重み Wres は学習によって更新されないという特徴をもつ.
x(t)を表す式に同時刻の入力s_in(t)の他に1時刻前のx(t-1)の項があることにより過去の信号の影響が残る。これは記憶を持つことに相当し、時系列処理の可能性を生む。

## Slide 6: システムの構成と散乱行列
送信信号
受信信号
を求めることにより水平偏波、垂直偏波が送信信号でない場合でも、受信信号を計算により求められる。
Notes: 今回のシステムは2つの送信アンテナTx1、Tx2と受信アンテナRx1、Rx2がある。

## Slide 7: 四元数リザバーコンピューティング
各要素は四元数
四元数を要素にもつ行列は逆行列が求められない。
→異なる更新の方法が必要で主に勾配法が用いられている

## Slide 8: 実験(中間発表)
Tx: Tx1とTx2を交互に送信する(切り替えはraspberrypiで制御)
Rx: Rx1とRx2で同時に受信する

## Slide 9
水平偏波および垂直偏波を送信し得られたIQ信号の振幅・位相

## Slide 10
散乱行列の各要素

## Slide 11
ポアンカレ球上での偏波情報

## Slide 12: 中間発表後に気づいた問題点
・自分が想定していたシステムと実際のシステムに違いがあった
・新たに使用し始めたAD変換器とTx1-2の切り替えが非同期

## Slide 13: ブロックダイアグラム

## Slide 14: 発振器
仕様書ではDDS発振器は500MHz以下に設定するように書かれていたが、実際のデフォルト設定が1GHzだった。

## Slide 15: 非同期問題の解消
Tx1-2の切り替えにおいてraspberrypiに搭載されているハードウェアPWMを使用し、これをAD変換器のトリガやクロックとして使うことで同期させる
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#gpio-pinout

## Slide 16: 非同期問題の解消
トリガ＆
サンプリングクロック
(2000Hz)
Tx1-2の切り替え
(1000Hz)

## Slide 17: 実験(中間発表後)
2m

## Slide 18
水平偏波および垂直偏波を送信し得られたIQ信号の振幅・位相

## Slide 20
ポアンカレ球上での偏波情報

## Slide 21: 今後の課題
IQ出力にはDC成分が含まれていて、散乱による振幅の揺らぎに対して大きな値をとってしまう。その影響で各出力で位相の違いがほぼ見られない
→あらかじめDC成分を差し引いて解析を行う必要がある
ある程度妥当なデータが得られたら四元数リザバーコンピューティングによる学習を行う。