## Slide 1: 圧縮センシングを用いた 高速な地雷可視化システム
電子情報工学科
03-183007
今井 隆太

## Slide 2: 目次
背景
従来のシステムと基本理論
テクスチャ特徴量を用いた圧縮センシングの提案
実験結果
今後の予定

## Slide 3: 1.1 地中探査レーダ
マイクロ波を用いた地中探査レーダ（GPR）
  がれき探査や水道管調査など
  プラスチック地雷探査にも活用できる(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(1) C-C Chen, S. Nag, W. D. Burnside, J. I. Halman, K. A. Shubert and L. Peters, Jr., “A Stando, Focused-Beam Land Mine Radar," IEEE Transactions on Geoscience and Re-
mote Sensing, vol.38, no.1, pp. 507-514, 2000.
(2) Jeroen Groenenboom, Alexander Yarovoy, "Data Processing and Imaging in GPR System Dedicated for Landmine Detection," Subsurface Sensing Technologies and Applications, vol.3, no.4, pp. 387-402, 2002.
(3) Alexander G. Yarovoy and Leo P. Ligthart, "Polarimetric video impulse radar for landmine detection," Subsurface Sensing Technologies and Applications, vol.3, no.4, pp. 271-293, 2002.
(4) M. Sato, Y. Hamada, X. Feng, F. N. Kong, Z. Zeng and G. Fang, "GPR using an array an- tenna for land-mine detection," Near Subsurface Geophysics, vol. 2, pp. 7-13, 2004.
(5) M. Sato, K. Takahashi, X. Feng and T. Kobayashi, "Dual sensor ALIS evaluation test in Afghanistan," IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Newsletter, pp. 22-24,
September 2005.
(6) M. Sato, K. Takahashi, "Development of Dual Sensors and Deployment in Mine Affected Countries," in Anti-personal Landmine Detection for Humanitarian Demining, pp. 27-44, 2009.
ALIS in operation in a minefield (6)

## Slide 4: 1.2 従来の地雷可視化システム(7)
3次元のデータ
  アンテナ1列（x軸方向）、幅143mm21点
  7mmごとアームを前（y軸方向）に出して147mm21点
  8GHz-12GHz間周波数ステップ型で101点
計測したデータから 特徴量ベクトルを抽出し 自己組織化マップ(CSOM) でクラス分け
計測に6分ほど時間がかかる
(7) E.Koyama A.Hirose, "Development of complex-valued self-organizing-map landmine visualization system equipped with moving one-dimensional array antenna," IEICE Trans. on Electron, 2018.
計測時間を短くするため
少ないデータから信号を再現できる圧縮センシング

## Slide 5: 1.3 圧縮センシングを用いた先行研究
散乱強度を利用して金属地雷を可視化(8)
プラスチック地雷は散乱強度が弱いため，散乱物との区別がつかない
(8) R. Karlina and M. Sato, “Model-Based Compressive Sensing Applied to Landmine Detection by GPR." IEICE Transaction, vol.E99-C, no.1 pp.44-51, 2016.
テクスチャ特徴量ベクトルを用いることで プラスチック地雷を可視化
空間的なテクスチャを見ることで 散乱物などを区別できる
先行研究
本研究
散乱強度そのままでは
地雷の可視化は難しい

## Slide 6: 2.1 テクスチャ特徴量ベクトルの生成
強度をそのまま利用するとプラスチック地雷はうまく可視化できない．
ごとに局所ウィンドウを作成し，局所相関をとって特徴量ベクトルを作成する
：平均
：空間領域での相関
：周波数領域での相関

## Slide 7: 2.2 圧縮センシングの基本
=
スパースな信号：計測した生の信号を変換した信号ほとんどの成分が0である信号を表す。
との関係は行列の掛け算で表せる
連立方程式としてはは求まらない
最適化問題としてとからを求める
少ない計測からデータを得るために圧縮センシングを利用する
信号のスパース性を仮定して信号を復元する
テクスチャ特徴ベクトルは0が多いデータではないので 圧縮センシングに利用できない

## Slide 8: 3 提案：特徴量を用いた圧縮センシング
強度よりも多様な情報を使う
計測時間を短くする
変換後の信号が
スパースになるように，
最適化手法を用いる
スパースな信号
まばらな計測
補間
テクスチャ特徴量を用いた
圧縮センシング
散乱画像
特徴量ベクトル
特徴量の
抽出
地雷を
可視化
スパースに
なるような変換

## Slide 9: 3.1 特徴量ベクトルを使ったスパーシティ
モデル内の特徴量の一様性
  モデル：地雷の形状を仮定して，同じ形状のウィンドウを切り出したもの
モデル自体の座標
モデル内の座標を表す
mine
計測エリア
モデル
mine
mine
が小さい
が大きい
拡張されたスパーシティ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
モデルの各ピクセルに 番号をふる
多次元の特徴量
広く一般的な二次量

## Slide 10: 3.2 データの補間
ランダムに計測したデータから特徴量を抽出するために、空間領域で低周波だと仮定して計測していない座標を補間する．
振幅
位相
振幅と位相から複素数に直す
補間する点と計測済みの点の距離
計測済みの信号
：補間した値
まばらな
計測値
補間した
値

## Slide 11: 3.3 圧縮センシングの適用
モデル内の特徴量の一様性から圧縮センシングを考える
最適化手法（再急降下法等）を用いてのスパース性を高めるような補間を目指す
：モデルを１列に並べたベクトル
散乱画像の値を１列に並べたベクトル
一般的な圧縮センシングで使われる最適化問題
地雷可視化のための最適化問題
の復元を目的とする
簡略化されたアルゴリズムが存在する
スパースな一様性を求める
厳密にを 復元する必要はない
簡略なアルゴリズムが使えない

## Slide 12: 4 実験結果
散乱画像を取得して従来手法との比較を行った
地雷と計測範囲の配置
分解能 | 7mm
計測範囲 | 21点×21点
周波数帯域 | 8-12GHz
周波数点数 | 101点
モデル | 4×4の正方形
地雷の深さ | 約2cm
実験概要
※計測時は土をかぶせている

## Slide 13: 4.1 CSOMとの比較
全ての計測データを使い，CSOMで分類した時とモデル内の特徴量の一様性を計算したときの比較を行った。
CSOMで特徴量のクラス分けを行ったもの
モデル内の特徴量の一様性
class
一様性 h
アンテナ進行方向
一様性hを使って地雷を可視化できておりスパースな情報として使用可能

## Slide 14: 4.2 ランダムに抽出したデータでの実験
散乱画像からランダムにデータを抽出して，一部のデータからモデル内の特徴量の一様性を計算
20%
10%
データ抽出の様子
(f=8GHzでの振幅)
モデル内の
一様性
100%
振幅
(dBに直して
正規化したもの)
最適化手法で
地雷を可視化

## Slide 15: 5 今後の予定
適切な目的関数を設定し，地雷の可視化性能を最大化する。
適切なモデルの形状，テクスチャ特徴量ベクトルを抽出する際のウィンドウの大きさを検討し，地雷の可視化性能を最大化する。
より短い計測時間での地雷可視化を
圧縮センシングを用いて実現する

## Slide 17: 4.2 ランダムに抽出したデータでの実験
散乱画像からランダムにデータを抽出して，一部のデータからモデル内の特徴量の一様性を計算
20%
10%
データ抽出の様子
(f=8GHzでの振幅)
モデル内の
一様性
振幅
最適化手法によってのスパース性を実現し，
すべてのデータを使って計算した場合と同様にしたい
補間して
を計算

## Slide 18: 自己組織化マップ
SOM(Self-Organizing Map)
教師なしで適応的にデータを分類する
CSOM
複素数データを扱う
複素空間で距離を定義し、1番近い
ものを勝者とする
コヒーレンスに感受性がある
Ring-CSOM
リング状の1次元トポロジにマッピング
するCSOM(10)
(10) Y. Nakano and A. Hirose, "Adaptive identication of landmine class by evaluating the total degree of conformity of ring-SOM," Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems, pp. 23-28, December 2010.

## Slide 19: 2.2 圧縮センシングの基本
=
このような形で信号があらわせるとき，を求める連立方程式としてとくと，解を求めることができない。そこで元の信号の復元を非零の成分の数を最小にする最適化問題として扱うことによって求めることができる。

## Slide 20: 最適化手法について
0ノルムは離散値なため，連続的な関数の最適化手法を用いることができない。
そこでpノルム(0<p<1)を用いて最適化する。
(9) Michael Elad, “Sparse and Resundant Representations From Theory to Applications in Signal and Image Processing”, 2010.

## Slide 21: 縞の除去
アンテナの個体差，経路による散乱特性の差などによって散乱画像に縞が生じており，可視化性能に悪い影響を与えていると考えられる。そこで，補正などによってこの縞を除去する必要がある。
9.2GHzでの散乱画像（振幅）

## Slide 22: 適応的な計測
少ない計測から可視化がうまくいかなかったときに、追加で計測を行う。
その際、可視化性能を大きく改善できるような計測座標を選択する。

## Slide 23: 直交マッチング追跡(OMP)
入力:観測信号,観測行列
初期化:推定値,添字集合
終了条件を満たすまでイカを繰り返す
  残差と最も相関の高い列ベクトルの添字をに追加する
  によってスパースな推定値求める
出力:推定値

## Slide 24: テクスチャ特徴量ベクトルの生成

## Slide 25: 少数のサンプルからの補間画像
平面上の距離が近い点では近い値になると仮定して 近い点の値をより強く受けるような近似を考える